## Slide 1: RMS Gateway für Südtirol und Winlink 2000
Falls das Internet lokal ausfällt oder wenn keines in der Nähe ist…

## Slide 2
- Kontakt zu OE9FWV Werner Furlan
Sysop an der Station OE9XRK
Meine Erfahrungen mit der Übermittlung von E-Mails über OE3XEC und OE9XRK in PACTOR

## Slide 3
Frage:
Besteht ein Interesse eines Aufbaus einer Gruppe, die sich mit PACTOR, WINMOR und weiteren DIGIMODES, die Emails übertragen können, (PSKMail) beschäftigen will ?

## Slide 4
RMS-Pactor, & -Packet
Internet
CMS
USA
CMS
USA
CMS
Australien
CMS
Kanada
Verbindungen: Kurzwellenfunk
VHF/UHF Funk
WLAN, Telnet, Web
HAMNET
Common Message Server (GESPIEGELT + LASTVERTEILUNG - EINER ist ausreichend für das Gesamtsystem)
Andere Amateurfunk Netze
(etwa 15.000)
Viele Funk-Benutzer
RMSRelay
CMS
Österreich
Zahlreiche RMS
(etwa 500)
WINLINK 2000 Systemübersicht

## Slide 5
Denkanstösse von Werner OE9FWV
Ein RMS Gateway ist eine Langzeitinvestition!
Wir sollen uns überlegen:
QTH des Gateways
Hardware :
Computer der 24/7 Betrieb aushält
Stromverbrauch
Internetanschluss
Antennenanlage
Funkgerät
Wer wartet die Anlage und überwacht den Betrieb?
Rechtliche Situation:
Unbemannter Betrieb genehmigt?
Auf welchen QRGs sollen die Anlage laufen und wer ist das Zielpublikum?

## Slide 6
Wie schaut es mit Packet Radio aus? (für kurze Strecken)
Anschluss ans Hamnet?
Welches Gebiet wollen wir versorgen? Welche Bänder?
Links:
www.oe9.at/oe9xrk.html
www.oe3xec.at
http://wiki.oevsv.at/index.php/Kategorie:WINLINK
WINLINK – E-Mail über Funk - bietet Behörden und Organisationen einen vollwertigen E-Mail Ersatz nach Ausfall der Telekom-Infrastruktur im Krisenfall.

## Slide 7
RMS Packet VHF/UHF
  OE7XLR-13 438.275 MHz 1200 bps
  OE7XLR-13 438.325 MHz 9600 bps
  OE3XAR-10 438.550 MHz 1200 bps
RMS Pactor HF Kurzwelle
  OE3XEC 3608,5, 3617,5, 10.146,5 KHz Scanbetrieb
  OE4XBU 14074.9, 14110.0, 14117.9
  21074.9, 21098.0, 21117.9 KHz Scanbetrieb
  OE9XRK 3602,5, 3608,5 KHz Scanbetrieb
  OEH79 SKKM Frequenzen im 2 und 5 MHz Bereich
RMS Winmor
  OE5XIR-5 3605,5 KHz
Weitere Zugänge HAMNET, INTERNET - Telnet
Winlink Stationen in Österreich

## Slide 8
Werner OE9FWV zur Frage ob Südtirol ein RMS Gateway braucht:
„Wenn es kracht ist Reserve immer gut!“

## Slide 9
Ende
…..Eventuelle Diskussion und Fragestellungen….